ZALECENIA PODGiK w MRĄGOWIE DLA WYKONANIA PRAC
GEODEZYJNYCH i KARTOGRAFICZNYCH
1) Współrzędne wszystkich pomierzonych punktów przekazać w układzie „2000”.
2) Wysokości punktów przekazać w układzie wysokości układzie PL-EVRF2007-NH.
3) Wyniki opracowanego pomiaru kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się w formie
elektronicznej w pliku pdf wraz z plikami danych służącymi do aktualizacji baz danych zasobu.
Przekazać należy:
- operat w pliku pdf,
- plik do modyfikacji bazy danych w formacie multiexport programu EWMAPA14,
- plik ze współrzędnymi (XYZ) punktów z pomiaru w formacie txt. 
Wszystkie konsultacje dotyczące plików wsadowych proszę uzgadniać w pokoju nr 1 w PODGiK 
w Mrągowie. Telefon kontaktowy: 89 741-01-70, 89 741-01-73.
4) Nazwa przekazywanych plików musi być taka sama jak identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych (pozycja nr 7 na druku zgłoszenia) nadany przez PODGiK w Mrągowie §35.5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
5) Należy przekazać informacje o fizycznym stanie punktów państwowej osnowy geodezyjnej odszukanej 
w terenie.
6) W przypadku, gdy podczas pomiaru prac związanych z mapą do celów projektowych lub z pomiarami
powykonawczymi zostały odnalezione znaki granicznie, należy je pomierzyć i w razie stwierdzenia rozbieżności we współrzędnych (dane z PODGiK) należy sporządzić wykaz zmian - współrzędnych punktów granicznych 
i zamieścić go w operacie.
7) Przy sporządzaniu map do celów projektowych należy przeanalizować przebieg i kartometryczność granic działek drogowych oraz pozostałych działek na mapach syt. – wys. W razie stwierdzonych rozbieżności co do właściwego przebiegu granic działek należy wykorzystać archiwalne operaty uzupełniające celem właściwego skartowania granic działek drogowych.
Przeglądanie operatów odbywa się w PODGiK w Mrągowie po wcześniejszym ustaleniu
terminu.
8) Na mapie sporządzonej do celów projektowych w aktualizowanym obszarze muszą być wrysowane użytki gruntowe zgodne z EGiB.
9) Punkty graniczne zawierające literą „x” w swoim numerze nie posiadają właściwych atrybutów. Ich współrzędne nie spełniają wymogów dokładnościowych; punkty takie należy ponownie ustalić w terenie oraz nadać im nowe współrzędne jeżeli wymaga tego dane opracowanie geodezyjne.
10) Przy ponownym ustaleniu współrzędnych punktów granicznych z literą „x” punkt należy zachować ten sam numer pomijając literę „x”.
Numery nowych punktów granicznych należy zawsze ustalić w PODGiK w Mrągowie:
Na przekazywanym zawiadomieniu o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych należy wykazać zakres
rzeczowy i terytorialny:
– zakres rastrowy zasięgu pracy geodezyjnej w sekcjach układu „2000” wypełniając kratki układu sekcyjnego danego arkusza mapy w skali 1:1000 lub przy mniejszych powierzchniowo pracach w skali 1:500
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO, informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Mrągowski, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo.
Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Pani Aleksandra Urbaniak, z którą można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną e-mail:
iod@powiat.mragowo.pl
Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przygotowanie kopii materiałów zasobu niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są instytucje przewidziane prawem.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono sprawę.
Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych z wyłączeniem prawa dostępu do informacji o źródle uzyskania danych osobowych jeżeli miałoby to wpływ na ochronę praw i wolności osób
od których dane pozyskano/ do sprostowania danych osobowych/do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia
celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3.
Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.